Приложение № 2 к договору управления МКД

Перечень услуг и работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядок их оказания и выполнения.

| Наименование конструктивного элемента | Состав работ, выполняемых в отношении конструктивного элемента, элемента инженерных сетей, текущего и санитарного содержания МКД | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента | 1.1 Обеспечение отвода осадков от здания вертикальной планировкой. | По мере необходимости |
|  | 1.2 Устранение причин, вызвавших неравномерность осадки фундамента, коррозии арматуры. | По мере необходимости |
|  | 1.3 Восстановление эксплуатационных свойств фундамента. | По мере необходимости |
|  | 1.4 Ремонт участков фундамента, имеющих расслоения, выпучивания, отклонению от вертикали, заделка трещин. | По мере необходимости |
|  | 1.5 Восстановление гидроизоляции. | По мере необходимости |
|  | 1.6 Восстановление работоспособности системы водоотвода от фундамента. | По мере необходимости |
|  | 1.7 Ремонт отмостки. | По мере необходимости |
|  | 1.8 Ремонт цоколя. | По мере необходимости |
| 2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 2.1 Восстановление теплозащитных свойств путем заделки и герметизации швов и стыков стен. | По мере необходимости |
|  | 2.2 Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами. | По мере необходимости |
|  | 2.3 Устранение неисправности водоотводящих устройств. | По мере необходимости |
|  | 2.4 Ремонт участков стен, имеющих трещины, отклонения от вертикали и выпучивания, включая места примыкания. | По мере необходимости |
|  | 2.6 Устранение дефектов в стыках панелей | По мере необходимости |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 3.1 Заделка трещин в перекрытиях. | По мере необходимости |
|  | 3.2 Восстановление защитного слоя перекрытия. | По мере необходимости |
|  | 3.3 Заделка швов. | По мере необходимости |
|  | 3.4 Утепление мест промерзаний. | По мере необходимости |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | 4.1 Устранение протечек и дефектов покрытия кровли (шиферные и совмещенные кровли). | По мере необходимости |
|  | 4.2 Восстановление работоспособности молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (шиферные и совмещенные кровли). | По мере необходимости |
|  | 4.3 Усиление стропильных ног. | По мере необходимости |
|  | 4.4 Ремонт слуховых окон и чердачных люков. | По мере необходимости |
|  | 4.5 Ремонт трапов на крыше и чердаке. | По мере необходимости |
|  | 4.6 Смена коньковой доски. | По мере необходимости |
|  | 4.7 Смена примыкания втяжных труб. | По мере необходимости |
|  | 4.8 Ремонт и смена стальных разжелобков. | По мере необходимости |
|  | 4.9 Смена покрытий парапетов. | По мере необходимости |
|  | 4.10 Проклейка швов парапетных плит. | По мере необходимости |
|  | 4.11 Замена и ремонт отдельных участков обрешетки. | По мере необходимости |
|  | 4.12 Устройство стяжки на козырьках | По мере необходимости |
|  | 4.13 Проверка и (при необходимости) очистка кровли от скопления снега и наледи | По мере необходимости |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 5.1 Восстановление деформированных участков и повреждений в несущих конструкциях, выбоин и сколов в ступенях, надежности крепления ограждений, в том числе на пожарных лестницах | По мере необходимости |
|  | 5.2 Заделка трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры. | По мере необходимости |
|  | 5.3 Устранение дефектов ограждения лестниц. | По мере необходимости |
| 6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 6.1 Восстановление сплошности и герметичности наружных водостоков | По мере необходимости |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 7.1 Восстановление состояния основания и поверхностного слоя полов. | По мере необходимости |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 8.1 Смена разбитых стекол. | По мере необходимости |
|  | 8.2 Ремонт дверных полотен. | По мере необходимости |
|  | 8.3 Ремонт оконных переплетов. | По мере необходимости |
|  | 8.4 Ремонт коробок входных дверей. | По мере необходимости |
|  | 8.5 Обеспечение работоспособности фурнитуры дверных заполнений | По мере необходимости |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов: | 9.1 Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции. | Согласно договора с специализированной организацией |
|  | 9.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах. | По мере необходимости |
|  | 9.3 Прочистка вентиляционных каналов, устранение засоров в каналах. | По мере необходимости |
| 10. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения , отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 10.1 Смена отдельных участков трубопроводов. | По мере необходимости |
|  | 10.2 Заделка свищей и трещин. | По мере необходимости |
|  | 10.3 Ремонт и обслуживание арматуры. | 1 раз в месяц, согласно графика ППР |
|  | 10.4 Ремонт и обслуживание задвижек, вентилей ХВС,ГВС. | 1 раз в месяц, согласно графика ППР |
|  | 10.5 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общему домовому имуществу | По мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
|  | 10.6 Контроль состояния и восстановление работоспособности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока | 1 раз в месяц |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах: | 11.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода. | 1 раз в год |
|  | 11.2 Проведение регулировки систем отопления. | 1 раз в год |
|  | 11.3 удаление воздуха из системы отопления. | По мере необходимости |
|  | 11.4 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме: | 12.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосов, щитовых вентиляторов и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и цепей заземления. | 1 раз в год |
|  | 12.2 Ремонт распред.щитка. | Согласно графика ППР |
|  | 12.3 Смена п/герм. светильников. | По мере необходимости |
|  | 12.4 Смена авт.выключателя (общие электрозащитные устройства) | По мере необходимости |
|  | 12.5 Смена пакетного выключателя. | По мере необходимости |
|  | 12.6 Ремонт вводно-распределительного устройства. | Согласно графика ППР |
|  | 12.7 Смена отдельных участков электропроводки. | По мере необходимости |
|  | 12.8 Ремонт силовых эл/установок. | Согласно графика ППР |
| 13. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | 13.1 Зимний период: |  |
|  | 13.1. сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 1 раз в 2 дня |
|  | 13.2 посыпка песком территорий | По мере необходимости |
|  | 13.3 очистка от наледи | По мере необходимости |
|  | 13.4 очистка крыльца и площадки перед входом в подъезд | По мере необходимости |
|  | 13.5 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | По мере необходимости |
| 14. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | 14.1 Летний период |  |
|  | 14.1 подметание территории | 1 раз в день |
|  | 14.2 уборка зеленой зоны | 2 раза в год |
|  | 14.3 очистка урн от мусора | 1 раз в день |
|  | 14.4 выкашивание зеленой зоны | 2 раза в год |
|  | 14.5 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, приямков у входа в подвал | По мере необходимости |
| 15. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 15.1 Вывоз твердых бытовых отходов. | При накоплении 2,5 куб.м. |
| 16. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. | Постоянно |
| 17. Освидетельствование МКД | По мере необходимости |
| 18. Работы по дезинфекции и дезинсекции помещений. | 18.1 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений. | По мере необходимости |
| 19. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 19.1. осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов. | 2 раза в год |
| 20. Дополнительные работы | 20.1 Инвентаризация МКД. | По мере необходимости |